## Slide 1: POSITIONNEURS DE MESURE D’ ANTENNE
Antenna
Measurement
Positioners
CEGELEC Défense ACC I&S
2 2 R u e J u l e s V e r n e - 6 3 0 1 7 C L E R M O N T - F E R R A N D C E D E X 2 – F r a n c e
P h o n e : + 3 3 ( 0 ) 4 7 3 9 8 3 8 3 8 – E m a i l : service-commercial.accis@cegelec.com
W e b : w w w . cegelec-defense . c o m

## Slide 2
ISO 9001 : 2008

## Slide 4
Sommaire
Contents
I
II III IV V
VI
VII
Unité d’affichage Unité de contrôle Unité de contrôle Unité de puissance Commande locale
Display unit ............................... 23
Control unit ................................ 24
Control unit ................................ 28
Power unit ............................... 32
Local control box...................... 34
AC 9010
AC 9030
AC 9032
AC 9031
AC 9015
AC 9013
Commande déportée Remote control box............... 35
Présentation Entreprise Business Unit presentation...................... 6
Construction des positionneurs Positioner construction ............... 7 Positionneur de gisement Azimuth positioner .............................. 10
Positionneur de roulis Roll positioner .......................................... 12 Positionneur gisement sur site Azimuth over Elevation
positioner ...................................................................................... 14
Positionneur site sur gisement Elevation over azimuth
positioner ...................................................................................... 16
Positionneur gisement sur site sur gisement Azimuth over elevation over azimuth positioner ................................................ 18
VIII Architecture système System architecture ................................... 20 IX
X
XI
XII XIII XIV XV
Configuration d'une commande multiaxes Multiaxis
control unit configuration............................................................. 36
XVI Maintenance – expertise – contrôle Maintenance –
expertise – control ........................................................................ 40

## Slide 5: Présentation société Company presentation
L’entreprise ACCIS de la société CEGELEC Défense est spécialisée dans la conception et réalisation de systèmes multiaxes asservis pour les applications civiles et militaires :
positionneurs de mesures d'antennes
tourelles de trajectographie
stabilisateurs navals
scanners
tourelles pour mâts télescopiques
Notre catalogue "Positionneurs de mesure d'antennes" présente nos modèles standards en taille et précision répondant à la plupart des besoins.
Nous avons souvent été amenés à fabriquer des positionneurs non catalogués différents par la taille, la configuration particulière des axes, les précisions…
En cas de besoin, nous sommes à votre disposition pour personnaliser notre matériel à votre besoin spécifique
Les unités de contrôle électronique ACCIS associées à nos positionneurs assurent à l'utilisateur une solution performante et sécurisée. Leur grande modularité lui permet cependant de s'adapter à tous les positionneurs de mesure actuellement en service.
Nos équipes de techniciens spécialisés assurent l'installation de notre matériel. Nous sommes en mesure d'assurer la maintenance préventive et curative de ce type de matériel. Nous intervenons également en qualification de précision des positionneurs.
Notre activité a obtenu la qualification ISO 9001:2008.
requirements.
CEGELEC Défense ACCIS Business Unit is specialized in the design and manufacture of multiaxis servo controlled systems for civil and military applications:
antenna measurement positioners
flightpath turrets
naval stabilizers
scanners
turrets for telescopic masts
Our brochure "Antenna measurement positioners" introduces our standard models in terms of size and accuracy corresponding to most of the
We often manufactured positioners not presented in the brochure which are different by the size, special axis configuration, accuracies…
If necessary, we are at your disposal to customize your equipment according to your specific need.
The ACCIS electronic control units combined with our positioners give the user a performing and safe solution. They can be adapted to all kinds of measurement positioners currently in service thanks to their high modularity.
Our specialized technician teams provide the installation of our equipment. We can perform the preventive and curative maintenance of this type of equipment. We also act in accuracy qualification of the positioners.
Our activity has obtained the ISO 9001:2008 certification.

## Slide 6
dimensionnés avec d'importants coefficients de
sécurité permettant de disposer des couples
annoncés en gardant leur précision pendant de nombreuses années
Ils sont prévus pour fonctionner à l'extérieur (IP54, température –20° C à +50° C). Les bâtis sont réalisés en aluminium ou en acier suivant les modèles. Ils subissent un traitement anti corrosion de qualité marine
Les unités de contrôle ACC contribuent à la longévité des positionneurs par leur fonction de protection de surcharges et de filtrage des fausses manipulations.
1 - ROTATIONS
Les positionneurs rotatifs ont une cinématique
identique. L'axe est guidé par une couronne
d'orientation à rouleaux croisés précontraints de précision. La partie extérieure de la couronne est fixée sur le bâti, la partie intérieure possède une denture entraînée par un motoréducteur irréversible. Les servomoteurs de technologie Brushless sont équipés d'un résolveur.
La recopie standard de position est réalisée par un codeur optique absolu multi-tour entraîné par la denture de la couronne à l'aide d'un engrenage de précision à rattrapage de jeu. En option, la recopie peut être assurée par un codeur optique absolu de très haute précision placé en direct sur l’axe
Seuls les petits positionneurs de taille 20 possède une recopie par codeur incrémental
Les mouvements sont continus ou limités par des fins de course électriques
dimensioned with important safety coefficients
allowing to use the announced torques while keeping their accuracy for many years
They can operate outside (IP54, temperature – 20° C to +50° C). The frames are made of aluminium or steel depending on the models. They receive a seaside quality anti corrosion treatment
The ACC control units contribute to the long lasting life of the positioners using their overload protection function and the filtering of wrong keying.
1- ROTATIONS
The rotating positioners have the same kinematics. The axis is guided by a slewing ring with prestressed accuracy crossed rollers. The external part of the slewing ring is fixed on the frame, the inner part of the slewing ring has teeth driven by an irreversible geared motor. The brushless servo motor are fitted with a resolver.
The standard position recopy is performed by a multi-turn absolute optical encoder driven by the slewing ring teeth via accurate gears with backlash compensation. In option, the recopy can be performed by a very high accuracy absolute optical encoder placed directly on the axis
Only the small size-20 positioners use a recopy by incremental encoder
The movements are continuous or limited by electrical limit switches

## Slide 7: Construction des positionneurs Positioner construction
Les mouvements de site sont guidés d'une façon identique par une (ou deux suivant le modèle) couronne d'orientation évitant ainsi les secteurs dentés apparents.
2 - TRANSLATION
Le montage de positionneurs standards sur des modules de translation standardisés permet de réaliser une configuration de la base de mesure adaptée au besoin
Ces translations peuvent être placées suivant 3 axes (voir fig 1 ci-après) :
  translation Z basse : jusqu'à 10 mètres
  translation Z haute : jusqu'à 2 mètres
  translations X et Y : ± 0,25 mètres (et plus)
Le guidage est réalisé par des patins à billes guidés sur des rails de précision
Le pilotage s'effectue par l'unité de contrôle ACC. Les recopies s'effectuant soit par codeurs optiques absolus multitours placés en bout de vis de commande, soit par règle optique
Les translations peuvent être éventuellement à déplacement manuel par volant
Les câbles des différents mouvements et ceux destinés à l'antenne sous test sont installés dans les axes des positionneurs et sur des chaînes porte- câbles le long des translations. Des collecteurs tournants permettant la rotation continue de certains axes peuvent être installés
Le mât support roulis est métallique ou réalisé en composite diélectrique.
The elevation movements are guided the same way by one (or two depending on the model) slewing ring avoiding the visible toothed areas
2 - TRANSLATION
Assembling standard positioners on standard translation modules allows configuring a measurement basis that meets the requirement
These translations can be placed according to 3 axes (see drawing 1):
  Z lower translation: up to 10 meters
  Z upper translation: up to 2 meters
  X and Y translation : ± 0.25 meters (and more)
The guiding is done by ball pads guided on precision rails
The control is done by the ACC control unit. The recopies are done either by multi-revolution absolute optical encoders placed at the end of the control screw or by an optical ruler
The translations can optionally have a manual displacement by wheel
The various movement cables and those dedicated to the antenna under test are placed in the positioner axes and on the supporting cable chains along the translations. Slip rings allowing the continuous rotation of some axes can be installed.
The roll supporting mast is made of metal or of dielectric compound.

## Slide 8
Fig. 1 : Configuration typique / Typical configuration
+/-200° ou continu
or continuous

## Slide 9: III Positionneur de gisement Azimuth positioner
 | A | B | C | D | H | N
P20A | 240 | 70 | 260 | 150 | M6 | 3
P30A | 300 | 40 | 433 | 300 | M10 | 4
P40A | 370 | 70 | 760 | 390 | M12 | 4
P60A | 680 | 80 | 855 | 415 | M16 | 6
P80A | 810 | 130 | 1140 | 720 | M24 | 6
P100A | 1140 | 250 | 1500 | 870 | M30 | 6
Informations non contractuelles
Non-contractual information
P40A
P80A

## Slide 10: Positionneur de gisement Azimuth positioner
 | DESIGNATION / DESIGNATION |  |  |  |  |  | 
Caractéristiques Characteristics | Units Unités | P20A | P30A | P40A | P60A | P80A | P100A
Charge maxi dans l'axe Total vertical load | N | 1 000 | 2 000 | 5 000 | 25 000 | 100 000 | 300 000
Moment de renversement Bending moment | Nm | 100 | 1 200 | 3 000 | 10 000 | 100 000 | 150 000
Vitesse de rotation Operating velocity | °/s | 20 | 6 | 12 | 6 | 6 | 3
Couple dynamique Delivered torque | Nm | 10 | 200 | 1 000 | 2 500 | 8 000 | 30 000
Couple statique Withstand torque | Nm | 15 | 250 | 1 200 | 3 000 | 9 600 | 36 000
Puissance moteur Drive motor power | W | 30 | 100 | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 800
Jeu mécanique Mechanical backlash | ° | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Débattement Travel range | ° |  170 ou / or N x 360 |  200 ou / or N x 360 |  200 ou / or N x 360 |  200 ou / or N x 360 |  200 ou / or N x 360 |  200 ou / or N x 360
Résolution de recopie Recopy resolution | ° | 0.001* | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
Précision crête à crête Peak to peak accuracy | ° |  0.02 |  0.02 |  0.02 |  0.02 |  0.02 |  0.02
Masse approximative Approximate weight | Kg | 16 | 36 | 180 | 315 | 1 200 | 2 500
Informations non contractuelles
Tous les positionneurs peuvent être livrés en version "rotation continue".
*Recopie par codeur optique incrémental
Les matériels présentés étant en constante évolution, leurs caractéristiques peuvent être modifiées à tout moment
Non-contractual information
All the positioners can be delivered with "continuous rotation" Recopy by incremental optical encoder
The described equipment being permanently evolving, its characteristics can be modified at any time

## Slide 11: IV Positionneur de roulis Roll positioner
 | A | B | C | D | E | F
P20A | 240 | 70 | 130 | 25 | 126 | 260
SP100 | 260 | 70 | 335 | 6 | 304 | 370
P40R-1 | 350 | 70 | 300 | 70 | 350 | 400
P40R-2 | 350 | 70 | 300 | 70 | 350 | 400
P80R | 810 | 130 | 520 | 70 | 800 | 920
Informations non contractuelles
Non-contractual information
SP100
P40R-1

## Slide 12: Positionneur de roulis Roll positioner
 | DESIGNATION / DESIGNATION |  |  |  |  | 
Caractéristiques Characteristics | Unité Units | P20R | SP100 | P40R-1 | P40R-2 | P80R
Charge maxi sur le plateau Total vertical load on plate | N | 500 | 2 000 | 5 000 | 15 000 | 50 000
Moment de renversement Bending moment | Nm | 100 | 1 000 | 3 000 | 10 000 | 50 000
Vitesse de rotation Operating velocity | °/s | 20 | 6 /12 | 6 / 12 | 6 | 4.6
Couple dynamique Delivered torque | Nm | 10 | 300 / 150 | 1200 / 1000 | 1 200 | 8 000
Couple statique Withstand torque | Nm | 15 | 360 | 1500 / 1200 | 1 500 | 9 600
Puissance moteur Drive motor power | W | 30 | 150 | 500 | 500 | 2 000
Jeu mécanique Mechanical backlash | ° | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02
Débattement Travel range | ° | N x 360 | N x 360 | N x 360 | N x 360 | N x 360
Résolution de recopie Recopy resolution | ° | 0.001* | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
Précision crête à crête Peak to peak accuracy | ° |  0.02 |  0.02 |  0.02 |  0.02 |  0.02
Masse approximative Approximate weight | Kg | 10 | 32 | 90 | 160 | 1 000
Informations non contractuelles
Le modèle SP100 est particulièrement bien adapté pour les émissions, son passage central 70 mm permet le montage aisé de joint tournant RF.
* Recopie par codeur optique incrémental
Les matériels présentés étant en constante évolution, leurs caractéristiques peuvent être modifiées à tout moment
Non-contractual information
The SP100 model is very well adapted for emission, its central hole 70 mm allows an easy mounting of a RF rotary joint.
*Recopy by incremental optical encoder
The described equipment being permanently evolving, its characteristics can be modified at any time

## Slide 13: Positionneur gisement sur site Azimuth over Elevation positioner
V
 | A | B | C | D | E | F | G | H
P20AE | 240 | 70 | 145 | 420 | 250 | 250 | 125 | M6
P30AE | 300 | 40 | 280 | 430 | 320 | 580 | 380 | M10
P40AE | 400 | 70 | 340 | 550 | 470 | 700 | 455 | M10
P60AE | 680 | 80 | 560 | 1040 | 650 | 935 | 467.5 | M16
P80AE | 810 | 130 | 910 | 1530 | 1 240 | 1 240 | 620 | M24
P100AE | 1 140 | 250 | 1 130 | 1 890 | 1 860 | 1 860 | 930 | M30
Informations non contractuelles
Non-contractual information
P80AE
P60AE

## Slide 14: Positionneur gisement sur site Azimuth over elevation positioner
 |  |  | DESIGNATION / DESIGNATION |  |  |  |  | 
Caractéristiques Characteristics | Unités Units |  | P20AE | P30AE | P40AE | P60AE | P80AE | P100AE
Charge maxi dans l'axe Total vertical load | N |  | 20 | 1 000 | 2 500 | 15 000 | 50 000 | 200 000
Moment de renversement Bending moment | Nm |  | 15 | 250 | 1 200 | 10 000 | 50 000 | 120 000
Vitesse de rotation Operating velocity | °/s | AZ | 20 | 6 | 12 | 6 | 4.6 | 3
 |  | EL | 20 | 6 | 12 | 1 | 0.6 | 0.40
Couple dynamique Delivered torque | Nm | AZ | 10 | 200 | 1 000 | 2 500 | 8 000 | 30 000
 |  | EL | 10 | 200 | 1 000 | 8 500 | 45 000 | 10 000
Couple statique Withstand torque | Nm | AZ | 15 | 250 | 1 200 | 3 000 | 9 600 | 36 000
 |  | EL | 15 | 250 | 1 200 | 10 000 | 50 000 | 120 000
Puissance moteur Drive motor power | W | AZ | 30 | 150 | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 800
 |  | EL |  |  |  |  |  | 
Jeu mécanique Mechanical backlash | ° | AZ | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02
 |  | EL |  |  |  |  |  | 
Débattement Travel range | ° | AZ |  170 ou / or N x 360 |  200 ou / or N x 360 |  200 ou / or N x 360 |  200 ou / or N x 360 |  200 ou / or N x 360 |  200 ou / or N x 360
 |  | EL |  95 |  90 |  90 | ± 90 | ± 90 | + 91 - 45
Résolution de recopie Recopy resolution | ° | AZ | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
 |  | EL |  |  |  |  |  | 
Précision crête à crête Peak to peak accuracy | ° | AZ |  0.02 |  0.02 |  0.02 |  0.02 |  0.02 |  0.02
 |  | EL |  |  |  |  |  | 
Masse approximative Approximate weight | Kg |  | 24 | 38 | 185 | 850 | 2 500 | 4 500
Informations non contractuelles
Les matériels présentés étant en constante évolution, leurs caractéristiques peuvent être modifiées à tout moment
Non-contractual information
The described equipment being permanently evolving, its characteristics can be modified at any time

## Slide 15
 | A | B | C | D | E | F | H | N
P20EA | 200 | 70 | 275 | 420 | 150 | 260 | M6 | 3
P30EA | 300 | 58 | 450 | 600 | 295 | 433 | M10 | 4
P40EA | 400 | 70 | 560 | 900 | 356 | 760 | M12 | 4
P60EA | 600 | 80 | 1 070 | 1 460 | 530 | 855 | M16 | 6
P80EA | 810 | 130 | 1 440 | 1 960 | 720 | 1 140 | M24 | 6
P100EA | 1 140 | 250 | 1 770 | 2 410 | 870 | 1 500 | M30 | 6
Informations non contractuelles
Non-contractual information
P40EA
P30EA

## Slide 16: Positionneur site sur gisement Elevation over azimuth positioner
 |  |  | DESIGNATION / DESIGNATION |  |  |  |  | 
Caractéristiques Characteristics | Unités Units |  | P20EA | P30EA | P40EA | P60EA | P80EA | P100EA
Charge maxi dans l'axe Total vertical load | N |  | 20 | 1 000 | 4 500 | 15 000 | 50 000 | 200 000
Moment de renversement Bending moment | Nm |  | 15 | 250 | 1 200 | 10 000 | 50 000 | 120 000
Vitesse de rotation Operating velocity | °/s | AZ | 20 | 6 | 12 | 6 | 4.6 | 3
 |  | EL | 20 | 6 | 12 | 1 | 0.6 | 0.40
Couple dynamique Delivered torque | Nm | AZ | 10 | 200 | 1 000 | 2 500 | 8 000 | 30 000
 |  | EL | 10 | 200 | 1 000 | 8 500 | 45 000 | 100 000
Couple statique Withstand torque | Nm | AZ | 15 | 250 | 1 200 | 3 000 | 9 600 | 36 000
 |  | EL | 15 | 250 | 1 200 | 10 000 | 50 000 | 120 000
Puissance moteur Drive motor power | W | AZ | 30 | 150 | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 800
 |  | EL |  |  |  |  |  | 
Jeu mécanique Mechanical backlash | ° | AZ | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02
 |  | EL |  |  |  |  |  | 
Débattement Travel range | ° | AZ |  170 ou / or N x 360 |  200 ou / or N x 360 |  200 ou / or N x 360 |  200 ou / or N x 360 |  200 ou / or N x 360 |  200 ou / or N x 360
 |  | EL |  95 |  90 |  90 |  90 |  90 | + 91 - 45
Résolution de recopie Recopy resolution | ° | AZ | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
 |  | EL |  |  |  |  |  | 
Précision crête à crête Peak to peak accuracy | ° | AZ |  0.02 |  0.02 |  0.02 |  0.02 |  0.02 |  0.02
 |  | EL |  |  |  |  |  | 
Masse approximative Approximate weight | Kg |  | 28 | 50 | 225 | 590 | 2 700 | 5 200
Informations non contractuelles
Les matériels présentés étant en constante évolution, leurs caractéristiques peuvent être modifiées à tout moment
Non-contractual information
The described equipment being permanently evolving, its characteristics can be modified at any time

## Slide 17: VII Positionneur gisement sur site sur gisement Azimuth over elevation over azimuth
positioner
 | A | B | C | D | E | F | H | N
P20AEA | 240 | 70 | 295 | 570 | 150 | 260 | M6 | 3
P30AEA | 300 | 40 | 580 | 730 | 300 | 433 | M10 | 4
P40AEA | 400 | 70 | 750 | 940 | 420 | 760 | M12 | 4
P60AEA | 680 | 80 | 1 070 | 1 530 | 530 | 855 | M16 | 6
P80AEA | 810 | 130 | 1 650 | 2 270 | 740 | 1 140 | M24 | 6
P100AEA | 1 140 | 250 | 1 770 | 2 530 | 870 | 1 500 | M30 | 6
Informations non contractuelles
Non-contractual information
P60AEA

## Slide 18: Positionneur gisement sur site sur gisement Azimuth over elevation over azimuth positioner
 |  |  | DESIGNATION / DESIGNATION |  |  |  |  | 
Caractéristiques Characteristics | Unités Units |  | P20AEA | P30AEA | P40AEA | P60AEA | P80AEA | P100AEA
Charge maxi dans l'axe Total vertical load | N |  | 20 | 1 000 | 2 500 | 15 000 | 50 000 | 200 000
Moment de renversement Bending moment | Nm |  | 15 | 250 | 1 200 | 10 000 | 50 000 | 120 000
Vitesse de rotation Operating velocity | °/s | AZ | 20 | 6 | 12 | 6 | 4.6 | 3
 |  | EL | 20 | 6 | 12 | 1 | 0.6 | 0.40
 |  | AZ | 20 | 6 | 12 | 6 | 4.6 | 3
Couple dynamique Delivered torque | Nm | AZ | 10 | 200 | 1 000 | 2 500 | 8 000 | 30 000
 |  | EL | 10 | 200 | 1 000 | 8 500 | 45 000 | 100 000
 |  | AZ | 10 | 200 | 1 000 | 2 500 | 8 000 | 30 000
Couple statique Withstand torque | Nm | AZ | 15 | 250 | 1 200 | 3 000 | 9 600 | 36 000
 |  | EL | 15 | 250 | 1 200 | 10 000 | 50 000 | 120 000
 |  | AZ | 15 | 250 | 1 200 | 3 000 | 9 600 | 36 000
Puissance par moteur Drive motor power | W |  | 30 | 150 | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 800
Jeu mécanique Mechanical backlash | ° |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Débattement Travel range | ° | AZ |  170 ou / or N x 360 |  200 ou / or N x 360 |  200 ou / or N x 360 |  200 ou / or N x 360 |  200 ou / or N x 360 |  200 ou / or N x 360
 |  | EL |  95 |  90 |  90 |  90 |  90 | + 91 - 45
 |  | AZ |  170 |  200 |  200 |  200 |  200 |  200°
Résolution de recopie Recopy resolution | ° |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
Précision crête à crête Peak to peak accuracy | ° |  |  0.02 |  0.02 |  0.02 |  0.02 |  0.02 |  0.02
Masse approximative Approximate weight | Kg |  | 38 | 75 | 370 | 720 | 3 700 | 6 500
Informations non contractuelles
Les matériels présentés étant en constante évolution, leurs caractéristiques peuvent être modifiées à tout moment
Non-contractual information
The described equipment being permanently evolving, its characteristics can be modified at any time

## Slide 19: VIII
Architecture système
System architecture
Les équipements de contrôle fournis par ACC I&M se composent de différents appareils qui permettent de contrôler tous les axes d’un positionneur. Celui-ci peut être issu d’une fabrication ACC I&M ou non. Ce peut être un équipement neuf ou devant faire l’objet d’une rénovation.
Pour s’adapter à ces différents cas de figure nous disposons de deux architectures système.
The control equipment provided by ACC I&M consists of several devices which enable all axes control of a positioner, whatever the manufacturing, ACC I&M or other. It can be a brand new positioner or one to be refurbished.
To deal with various cases, ACC I&M designed two kinds system architecture.
Fig. 2 : example of 5-axis positioner (P60AEA + offset table + P40R)

## Slide 20
Anechoic chamber
control unit
Control room
power unit
display unit
3-axis positioner
Fig. 3 : architecture based on existing or refurbished positioner equipped with DC motor
L’architecture système ci-dessus permet de s’intégrer dans un environnement existant. Elle est particulièrement adaptée à la rénovation. Elle peut revêtir différentes déclinaisons en fonction des équipements rénovés et du mode de fonctionnement du positionneur :
nombre de variateur nécessaire suivant le nombre d’axes en fonctionnement simultané,
types de capteur,
changement des moteurs,
puissance nécessaire,
communication HPIB.
Quels que soient les éléments rénovés, l’utilisation de variateurs numériques impose la reprise du câblage. Des câbles séparés et blindés sont nécessaires pour éviter les problèmes de CEM particulièrement gênant dans un contexte de commutation.
Cette architecture est bâtie sur les constituants suivants : 1 contrôleur AC 9030 ou AC 9032, 1 unité de puissance AC 9031 (ou rien si contrôleur AC 9032), 1 boitier de commande locale AC 9015, 1 ou plusieurs unités d’affichage AC 9010, 1 coffret d’alimentation.
System architecture above enables to deal with existing equipment. It is especially suitable for refurbishment. We offer various types of version according to refurbished parts and positioner operating mode :
number of servo-drives depending on the number of axes moving simultaneously,
sensor types,
motors change,
power needed,
HPIB communication.
Whatever parts replaced, the use of digital servo-drives imply a mandatory cables change. Separated and shielded cables are needed in order to avoid EMC problems. These are extremely disruptive in switched mode environment.
This architecture is based on following appliances: 1 AC 9030 or AC 9032 unit, 1 AC 9031 power unit (or no power unit if the controller is an AC 9032), 1 hand- held command unit AC 9015, 1 or several display units AC 9010, 1 power supply box.

## Slide 21
Anechoic chamber
servo- drive
Control room
3-axis positioner
CAN Bus
servo- drive
servo- drive
servo- drive
display unit
control unit
power supply
Fig. 4 : New architecture based on CAN Bus servo-drives and sensors
L’architecture système basée sur un bus CAN accompagne maintenant tous nos positionneurs neufs qui sont par ailleurs équipés en standard de moteurs brushless.
Cette architecture permet entre autres :
un fonctionnement simultané des axes dans la limite de la puissance disponible,
une économie de câblage,
une installation plus simple,
une évolution modulaire,
un positionnement plus précis,
une résolution de mesure de position améliorée.
Cette architecture repose sur les éléments ci-après : 1 contrôleur AC 9030, 1 coffret alimentation, autant d’unités variateur (SD) que d’axes à asservir, 1 ou plusieurs unités d’affichage AC 9010, 1 boitier de commande locale AC 9015.
Dans le cadre d’une rénovation, la première architecture n’est pas la solution exclusive. Il est envisageable d’élaborer une solution avec un mix des deux architectures
System architecture above based on CANBus ties to all our news positioners, which are all equipped with brushless DC motors.
Among other things, this architecture enables:
axes simultaneous operation within the limit of available power,
a wiring saving,
an easier installation,
a modular upgradeability,
an accurate positioning,
an improved position measurement resolution.
This architecture consists of various appliances
hereafter: 1 AC 9030 unit, 1 power supply box, as many servo-drive units (SD) as axes to control, 1 or several display units AC 9010, 1 hand-held command unit AC 9015.
Regarding refurbishment, the first architecture is not the sole solution. It is possible to come up with a mix of both architectures.

## Slide 22: IX AC 9010
Unité d’affichage
Display unit
DESCRIPTION
L’AC 9010 peut être associé à tous les types d’unité de contrôle fabriqués par ACC I&M. Selon le modèle, on peut afficher simultanément 2, 3 ou 4 positions angulaires ou linéaires.
CARACTERISTIQUES
  Affichage simultané de 2, 3 ou 4 positions angulaires ou linéaires
  Excellente visibilité
  Faible encombrement
  Possibilité de chaînage avec d’autres unités AC 9010 pour afficher jusqu’à douze mesures de position.
SPÉCIFICATIONS
  Affichage de 2, 3 ou 4 positions sur afficheurs led 7 segments rouges
  Capacité d’affichage de - 999,9999 à
+ 999,9999
  Connexion sur l’unité AC 9030 ou AC 9032 par liaison série RS 422
  Chaînage vers d’autres unités AC 9010 par liaison série RS 422
  Distance maximale de 300 m entre chaque unité
DIMENSIONS
  Présentation en coffret rackable en baie 19’’
  Poids : 3 kg
  Hauteur : 2 U pour AC 9010-2 et AC 9010- 3, 4 U pour AC 9010-4
DESCRIPTION
The AC 9010 is designed to be tied to all kinds of controllers manufactured by ACC I&M. According to the model it can display 2, 3 or 4 positions of circular or linear axes
FEATURES
Simultaneous display of 2, 3 or 4circular or linear positions
High visibility
Small overall dimensions
Possible chaining with other AC 9010 units to display up to 12 position measurement
SPECIFICATIONS
  2, 3 or 4positions display on 7 red segments led display
  Display capacity from - 999,9999 to
+ 999,9999
  Connection on the AC 9030 or AC 9032 unit by RS 422 serial data link
  Chaining towards other AC 9010 units by RS 422 link series
  Maximum distance of 300 m between each unit
DIMENSIONS
  19” rack mountable box
  Weight : 3 kg
- Height : 2 U (AC 9010-2 and AC 9010-3) 4 U (AC 9010-4)

## Slide 23: AC 9030
X
Unité de contrôle
Control unit
DESCRIPTION
L'unité AC 9030 est conçue pour asservir des positionneurs multiaxes. Elle constitue le cœur de l’architecture de notre système de contrôle- commande Ce contrôleur est utilisé dans le cadre d'applications de mesure d'antenne ou de tout dispositif nécessitant une caractérisation de sa fonction de transfert spatiale.
Dédié au contrôle-commande et connecté à un système hôte qui lui envoie des consignes, il régit intégralement les fonctions :
  de gestion des mouvements,
  d'asservissement,
  de synchronisation des mesures.
AVANTAGES
L'AC 9030 est initialement prévue pour équiper les positionneurs ACC I&M, afin de garantir une solution homogène et performante.
Cependant, sa modularité et sa connectivité lui permettent de s'adapter à tous les positionneurs de mesure existants sur le marché, quel que soit la motorisation (moteur à courant continu ou moteur brushless) ou le type de capteur. Ainsi il est utilisable aussi bien dans le cadre de la rénovation d’un positionneur que lors de la fourniture d’un positionneur neuf.
L'AC 9030 est pleinement compatible avec les standards de communication suivants : IEE488, RS- 232, RS-422, RS-485, CAN, Ethernet. Elle peut ainsi s'intégrer dans tous les environnements d'instrumentation.
DESCRIPTION
The AC 9030 control unit is designed to control multiaxis positioners. This is the heart of our control system architecture. This unit is used in the field of antenna measurement applications or in any device needing a characterization of its spatial transfer function.
Dedicated to control and monitoring and connected to a host system which sends setpoints, it manages entirely the following functions:
axis motions,
servo control,
measurement synchronization.
KEY STRENGTHS
The AC 9030 unit is originally designed to work with the ACC I&M positioners, in order to grant to the user an homogeneous and performing solution. However, its great modularity allows it to fit any existing measurement positioner, whatever the kind of motor (DC brush motor or DC brushless motor) is or the type of position sensor is. Thus, it is suitable for refurbishment cases as well as for new positioner supply
The AC 9030 unit is fully compatible with the following communication standards: IEEE-488, RS-232, RS-422, RS-485, CAN, Ethernet. It can be fitted also in all instrumentation environments.

## Slide 24: AC 9030 Unité de contrôle Control unit
CARACTERISTIQUES
  pilotage de 1 à 12 axes linéaires ou circulaires, mono ou multitours, de façon commutée ou simultanée (dans la limite du nombre de variateur et de la puissance disponible)
  interfaçable avec tous les capteurs de position : codeurs optiques, capteurs inductifs (LVDT, RVDT, tels que résolveur, synchro, Inductosyn®)
  commande locale ou déportée à partir d’un clavier portable ou d’une interface graphique
  synchronisation avec système externe
  se connecte directement sur les unités de puissance
  peut être raccordée à une ou plusieurs unités
AC 9010
la position
pour fournir de tous les axes
d’affichage simultanément contrôlés
- dialogue avec un système hôte par bus IEEE- 488, liaison série asynchrone en RS-232 ou socket IP sur réseau Ethernet
FONCTIONNALITES
Paramétrage complet des caractéristiques physiques d’un axe : origine, limites de débattement, linéaire ou circulaire, mono ou multitour, vitesse et accélération maximum, tolérance de positionnement, etc...
Commande manuelle sécurisée par le logiciel intégré à partir d’un boîtier portable de commande déporté à proximité du positionneur (AC 9015).
Paramétrage et programmation des mouvements des axes depuis un système hôte à l’aide d’un jeu de commandes codées en ASCII et très aisé à mettre en œuvre.
FEATURES
control from 1 to 12 linear or circular, single or multirevolution axes, switched or driven simultaneously (up to the limit of servo-drives and up to the power available)
interface with all position sensors : optical encoders, inductive sensors (LVDT, RVDT, such as resolver, synchro, Inductosyn®)
local or remote control from hand-held unit or graphical interface
synchronization with external system
can be connected directly with AC 9031 power unit
can be connected with one or several AC 9010 display units to provide at the same time the position of all controlled axes
communication with a host computer through
IEEE-488 bus, RS-232 asynchronous serial data link or Ethernet IP socket
FUNCTIONALITIES
Axis physical features full settings: origin, travel limits, linear or circular, mono or multi turn, maximum speed and acceleration, positioning tolerance, etc…
Manual control secured by the integrated software from a remote control box next to positioner (AC 9015).
Motions settings from host computer with a set of ASCII coded commands which is very easy to implement..

## Slide 25: AC 9030
L’AC 9030 présente 3 modes de fonctionnement.
mode position : un axe se positionne à partir d’une consigne fournie via l’une des interfaces utilisateur.
mode vitesse : un axe évolue à une vitesse constante à partir d’une consigne fournie via l’une des interfaces utilisateur. Il s’arrête s’il reçoit un ordre ”stop” ou s’il atteint une butée électrique ou logicielle.
mode enregistrement : un ou plusieurs axes sont combinés dans un mouvement de balayage spatial. La trajectoire de l’axe en balayage est définie comme une suite de segments composés eux-mêmes d’un nombre quelconque d’intervalles. Le nombre et la taille des intervalles sont variables d’un segment à l’autre. Cela permet de moduler la densité d’acquisition de mesure au cours d’un balayage.
En mode balayage, l’AC 9030 peut effectuer des synchronisations avec d’autres systèmes.
Un top TTL est délivré pour chaque point de mesure programmé pour le balayage.
En option, un appareil extérieur peut déclencher une mémorisation instantanée de la position courante de l’axe en balayage par l’émission d’un top TTL reçu sur une entrée dédiée.
30.000 positions peuvent être ainsi mémorisées et transférées ultérieurement.
- Un signal SRQ peut être émis sur le bus IEEE 488 pour signaler un événement tel que : fin de balayage partielle ou totale, axe en position de mesure, fin de mouvement
Unité de contrôle
Control unit
The AC 9030 unit provides 3 operating modes.
position mode : an axis is positioned according to a setpoint supplied through one of the user interfaces.
velocity mode : an axis moves at a constant speed from a setpoint supplied through one of the user interfaces. It stops when it receives a ”stop” command or if it reaches an electrical or software limit switch.
record mode : one or several axes are combined in a spatial scanning movement. The scanning axis trajectory is defined as a sequence of segments made up themselves of a certain number of intervals. The intervals number and their size vary from one segment to another. It allows modulating the measurement acquisition density during a scanning.
In scanning mode, The AC 9030 unit can perform synchronization with other systems.
A TTL signal is triggered for each measurement point programmed during a scanning.
As an option, an external device can trigger an instantaneous storage of the scanning axis current position, by sending a TTL signal received on a dedicated input. 30,000 positions can be stored this way and transferred later on.
A SRQ signal can be emitted on the IEEE 488 bus to signal an event such as: partial or total end of scanning, axis in measurement position, end of movement.

## Slide 26: AC 9030
Unité de contrôle
Control unit
SPECIFICATIONS
Standard :
  4 axes équipés de codeurs optiques absolus
  interface informatique IEEE-488, RS232 et Ethernet
  commande manuelle par potentiomètre et sélecteur d’axe
  arrêt mouvement et raz défauts par bouton poussoir en face avant et par interface informatique
  commande automatique par micro terminal en face avant et par interface informatique
  interface avec unité de puissance AC 9031 et unité d’affichage AC 9010
Options :
  entrée synchro-selsyn (par module de 2 axes)
  entrée resolver
  entrée Inductosyn®
  entrée codeur incrémental
  augmentation de capacité jusqu’à 12 axes
  boîtier de commande manuelle déportée
  mémorisation de position sur déclenchement externe
DIMENSIONS
  présentation en coffret rackable 3U 19”
  poids : 5 kg
SPECIFICATIONS
Standard :
  4 axes fitted with absolute optical encoders
  IEEE-488, RS232 and Ethernet computer interface
  manual control by potentiometer and axis selector
  movement stop and failures reset by push button in front panel and by computer inter- face
  automatic control by micro terminal in front panel and by computer interface
  interface with AC 9031 power unit and AC 9010 power display
Options :
  synchro-selsyn input (for 2 axes)
  resolver input
  Inductosyn® input
  incremental encoder input
  capacity increase up to 12 axes
  remote manual control box
  positions recording from external trigger
DIMENSIONS
19” 3U rack mountable box
weight : 5 kg

## Slide 27: XI AC 9032
Unité de contrôle
Control unit
DESCRIPTION
L’unité de contrôle AC 9032 est spécialement indiquée pour asservir 1 axe ou 2 axes en simultané. Elle est intégrée dans des applications de mesure d’antenne ou de tout autre dispositif nécessitant une caractérisation de sa fonction de transfert spatiale.
Dédiée au contrôle-commande et connectée à un système hôte qui lui envoie des consignes, elle affranchit l’application de mesure des tâches :
  de gestion des mouvements,
  d'asservissement,
  de synchronisation des mesures.
AVANTAGES
L'AC 9032 est initialement prévue pour équiper les positionneurs ACC I&M, afin de garantir une solution homogène et performante.
Cependant, sa modularité et sa connectivité lui permettent de s'adapter à tous les positionneurs de mesure existants sur le marché, quel que soit la motorisation (moteur à courant continu ou moteur brushless) ou le type de capteur. Ainsi il est utilisable aussi bien dans le cadre de la rénovation d’un positionneur que lors de la fourniture d’un positionneur neuf.
L'AC 9032 est pleinement compatible avec les standards de communication suivants : IEE488, RS- 232, RS-422, RS-485, CAN, Ethernet. Elle peut ainsi s'intégrer dans tous les environnements d'instrumentation.
DESCRIPTION
The AC 9032 control unit is suitable to control of 1 axis or 2 axes simultaneously. This unit is used in the field of antenna measurement applications or in any device needing a characterization of its spatial transfer function.
Dedicated to control and monitoring and connected to a host system which sends setpoints, it frees entirely the measurement application of the following tasks :
axis motions,
servo control,
measurement synchronization.
KEY STRENGTHS
The AC 9032 unit is originally designed to work with the ACC I&M positioners, in order to grant to the user an homogeneous and performing solution. However, its great modularity allows it to fit any existing measurement positioner, whatever the kind of motor (DC brush motor or DC brushless motor) is or the type of position sensor is. Thus, it is suitable for refurbishment cases as well as for new positioner supply
The AC 9032 unit is fully compatible with the following communication standards: IEEE-488, RS- 232, RS-422, RS-485, CAN, Ethernet. It can be fitted also in all instrumentation environments.

## Slide 28: AC 9032
CARACTERISTIQUES
  1 axe ou 2 axes simultanément
  interfaçable avec tous les
capteurs de
position : inductifs
codeurs optiques, capteurs (LVDT, RVDT, résolveur,
synchro, Inductosyn®)
commande locale ou déportée à partir d’un clavier portable ou d’une interface graphique
synchronisation avec système externe
intègre 1 ou 2 variateurs numériques pour piloter des moteurs de puissance inférieure à 700 W
contrôle des axes de type linéaire et circulaire, mono ou multitours
peut être raccordée à une unité d’affichage AC 9010 pour fournir simultanément la position des axes contrôlés
dialogue avec un système hôte par bus
IEEE-488, liaison série asynchrone en RS- 232 ou socket IP sur réseau Ethernet
FONCTIONNALITÉS
Paramétrage complet des caractéristiques physiques d’un axe : origine, limites de débattement, linéaire ou circulaire, mono ou multitour, vitesse et accélération maximum, tolérance de positionnement, etc...
Commande manuelle sécurisée par le logiciel intégré à partir de la face avant du coffret ou depuis un boîtier de commande déporté à proximité du positionneur.
- Paramétrage et programmation des mouvements par un ordinateur maître à l’aide de jeu de commandes codées ASCII très aisé à mettre en œuvre.
Unité de contrôle AC 9032
Control unit
FEATURES
1 axis or 2 simultaneous axes
interface with all position sensors : optical encoders, inductive sensors (LVDT, RVDT, such as resolver, synchro, Inductosyn®)
local or remote control from hand-held unit or graphical interface
synchronization with external system
include 1 or 2 servo-drives to control which power is less than 700W
controls from linear or circular, single or multi turn axes
can be connected with one or several AC 9010 display units to provide at the same
time the position of all controlled axes
communication with a host computer through IEEE-488 bus, RS-232 asynchronous serial data link or Ethernet IP socket
FUNCTIONALITIES
Axis physical features full settings : origin, travel limits, linear or circular, mono or multi turn, maximum speed and acceleration, positioning tolerance, etc...
Manual control secured by the integrated software from the rack front panel or from a remote control box next to positioner.
- Motions settings from host computer with a set of ASCII coded commands which are very easy to implement.

## Slide 29: AC 9032
L’AC 9032 présente 3 modes de fonctionnement.
mode position : un axe se positionne à partir d’une consigne fournie via l’une des interfaces utilisateur.
mode vitesse : un axe évolue à une vitesse constante à partir d’une consigne fournie via l’une des interfaces utilisateur. Il s’arrête s’il reçoit un ordre ”stop” ou s’il atteint une butée électrique ou logicielle.
mode enregistrement : un ou plusieurs axes sont combinés dans un mouvement de balayage spatial. La trajectoire de l’axe en balayage est définie comme une suite de segments composés eux-mêmes d’un nombre quelconque d’intervalles. Le nombre et la taille des intervalles sont variables d’un segment à l’autre. Cela permet de moduler la densité d’acquisition de mesure au cours d’un balayage.
En mode balayage, l’AC 9032 peut effectuer des synchronisations avec d’autres systèmes.
Un top TTL est délivré pour chaque point de mesure programmé pour le balayage.
En option, un appareil extérieur peut déclencher une mémorisation instantanée de la position courante de l’axe en balayage par l’émission d’un top TTL reçu sur une entrée dédiée. 30.000 positions peuvent être ainsi mémorisées et transférées ultérieurement.
Un signal SRQ peut être émis sur le bus IEEE 488 pour signaler un événement tel que : fin de balayage partielle ou totale, axe en position de mesure, fin de mouvement.
Unité de contrôle
Control unit
The AC 9032 unit provides 3 operating modes.
position mode : an axis is positioned according to a setpoint supplied through one of the user interfaces.
velocity mode : an axis moves at a constant speed from a setpoint supplied through one of the user interfaces. It stops when it receives a ”stop” command or if it reaches an electrical or software limit switch
record mode : one or several axes are combined in a spatial scanning movement. The scanning axis trajectory is defined as a sequence of segments made up themselves of a certain number of intervals. The intervals number and their size vary from one segment to another. It allows modulating the measurement acquisition density during a scan.
In scanning mode, the AC 9032 unit can perform synchronization with other systems.
A TTL signal is triggered for each measurement point programmed during a scanning.
As an option, an external device can trigger an instantaneous storage of the scanning axis current position, by sending a TTL signal received on a dedicated input. 30,000 positions can be stored this way and transferred later on.
A SRQ signal can be emitted on the IEEE 488 bus to signal an event such as : partial or total end of scanning, axis in measurement position, end of movement.

## Slide 30: AC 9032
Unité de contrôle
Control unit
SPECIFICATIONS
Standard :
  1 axe équipé d’un codeur optique absolu
  interface informatique IEEE 488, RS232 et Ethernet
  commande manuelle en mode vitesse au moyen d’une commande portable AC 9015
  commande au moyen d’une interface utilisateur graphique
  arrêt mouvement et raz défauts par bouton
poussoir en face avant et par interface automatique
  interface avec unité d’affichage AC 9010
  commande de tout type de moteurs à courant continu 0-115 V cc avec ou sans excitation séparée
  régulation de vitesse par génératrice tachymétrique ou par FCEM
  limitation de courant configurable axe par axe
  limitation de vitesse configurable axe par axe
  technologie : amplificateur de puissance à découpage par transistor
Options :
  ajout d’un deuxième axe
  entrée synchro selsyn
  entrée résolveur
  entrée Inductosyn ™
  entrée codeur incrémental
  boîtier de commande manuelle déportée
  mémorisation de position sur déclenchement externe
DIMENSIONS
  présentation en coffret rackable 4U 19”
  poids : 7 kg
Standard :
SPECIFICATIONS
  1 axis fitted with absolute optical encoder
  IEEE-488, RS232 and Ethernet computer interface
  manual speed control with the hand-held unit AC 9015
  control by graphical user interface
  motion stop and failures reset by push button in front panel and by automatic interface
  interface with AC 9010 display unit
  control of any type of 0-115 V DC brush motor with or without separate field connection
  speed control by par tachogenerator or by back electromotive force (BEMF)
  current limitation configurable axis per axis
  speed limitation configurable axis per axis
  technology : transistor switching power amplifier
Options :
addition of a second axis
synchro selsyn input
resolver input
Inductosyn ™ input
incremental encoder input
remote manual control box
positions recording on external trigger
DIMENSIONS
  19” 4U rack mountable box
  weight : 7 kg

## Slide 31: XII AC 9031
Unité de puissance
Power unit
DESCRIPTION
L’unité de puissance AC 9031 est destinée à l’animation de positionneurs multiaxes dans des applications de mesure d’antenne ou de tout dispositif nécessitant une caractérisation de sa fonction de transfert spatiale.
Elle fournit aux moteurs la puissance dont ils ont besoin et les protège en fonction de leurs caractéristiques électromécaniques et thermiques. Connectée sur une unité de contrôle AC 9030, elle constitue un ensemble cohérent et fiable.
AVANTAGES
L’AC 9031 est capable de piloter de 1 à 12 moteurs à courant continu, de caractéristiques variées, en configuration homogène ou hétérogène.
Elle assure les fonctions de sécurité câblée associées aux contacts de fin de course montés sur le positionneur.
Elle réalise la commutation de 1 ou plusieurs amplificateurs de puissance pour contrôler les différents axes.
DESCRIPTION
The AC 9031 power unit is suitable to the animation of multiaxis positioners in the field of antenna measurement applications or any device needing a characterization of its spatial transfer function.
It supplies the motors with the power they need and protects them according to their electromechanical and thermal features. Tied to an AC 9030 control unit, it represents a coherent and reliable suite.
KEY STRENGTHS
The AC 9031 can deal with up to 12 DC brush motors with various features in homogeneous or heterogeneous configurations.
It provides the cabled safety functions tied to limit switches mounted on the positioner.
In order to control all various axes, it performs one or several power amplifiers switching

## Slide 32: AC 9031
Unité de puissance
Power Unit
SPECIFICATIONS
Standard :
  commande de tout type de moteurs à courant continu 0-115 V cc avec ou sans excitation séparée ou de moteurs brushless
  variantes : 4, 8 ou 12 moteurs
  régulation de vitesse par génératrice tachymétrique ou par fcem, configurable axe par axe
  limitation de courant configurable axe par axe
  limitation de vitesse configurable axe par axe
  technologie : amplificateur de puissance à découpage par transistor et commutation sinusoïdale ou trapézoïdale
  utilisation d’un filtre d’alimentation secteur et d’une self de lissage double sur les liaisons moteurs pour la compatibilité électromagnétique
  commande freins de parking intégrée
Option :
  ajout d’un amplificateur de puissance pour une gestion de 2 mouvements simultanés
DIMENSIONS
  présentation en coffret rackable 7U, 19”
  poids : de 15 à 25 kg selon la puissance
SPECIFICATIONS
Standard:
control of any type of 0-115 V DC brush motors with or without separate field connection or brushless motors
range : 4, 8 or 12 motors
velocity control by tachogenerator or by back electromotive force (BEMF) configurable axis per axis
current limitation configurable axis per axis
speed limitation configurable axis per axis
technology : transistor switching power amplifier and sinusoidal or trapezoidal commutation
use of a supply filter and a double inductor on the motor connections for electromagnetic compatibility
parking brake command included
Option :
- addition of one power amplifier for 2 simultaneous movement management
DIMENSIONS
- 19” 7U rack mountable box
- weight : from 15 to 25 kg according to the power

## Slide 33: XIII
AC 9015
Commande locale
Local control box
Le boîtier portatif AC 9015 permet de contrôler
local. Il s’agit
tous les axes en mode
d’un
contrôle de vitesse
Le boîtier est raccordé en face avant des unités AC 9030 et AC 9032. On sélectionne l’axe, 10% ou la totalité de l’échelle de vitesse, le sens du déplacement. On visualise
à LED la de l’axe
sur l’écran position considéré.
L’axe sélectionné n’est mis en mouvement que si
le bouton MOVE est pressé en même temps qu’une consigne de vitesse
est appliquée.
L’appui sur MOVE constitue une sécurité, témoignant d’un contrôle humain actif.
•
Sur ce boîtier, on visualise également
l’activation des fins de course
CARACTERISTIQUES
- longueur....................................... 184 mm
- largeur.......................................... 125 mm
- hauteur ........................................... 37 mm
- poids .......................................... ....800 gr
- étanchéité......................................... IP 54
- plage de température ........... -20 à +55 °C
INTERFACE ELECTRIQUE
L’unité AC 9015 est raccordée en face avant du contrôleur AC 9030 ou AC 9032 au moyen d’une liaison différentielle RS422 synchrone propriétaire.
The hand-held unit allows all axes control in local mode. This is a velocity control.
The unit is plugged in AC 9030 and AC 9032 unit front panel. You can choose axis you want to manage, the speed range (10 or 100%) and axis direction. You can see on the screen the position of the chosen axis.
Selected axis runs only when the MOVE pushbutton is pressed as the same time a speed setpoint is present. MOVE pushbutton press is safety control. It means that the positioner is fully controlled by the operator on side.
  This unit warns also when limit switches are activated..
FEATURES
184 mm
125 mm
37 mm
800 gr
- length .....................................
- width.....................................
- height.....................................
- weight.....................................
- tightness..................................... IP 54
- temperature range......... ..........-20 à +55 °C
INTERFACE ELECTRIQUE
The hand-held unit AC 9015 is plugged in the AC 9030 or AC 9032 unit front panel using a synchronous RS-422 proprietary link.

## Slide 34: XIV AC 9013
Commande déportée
Remote control box
Le boîtier de commande locale AC 9013 permet le contrôle des axes au pied du positionneur via une liaison série RS232 ou une liaison radio 866 MHz.
Se connecte sur les unités de contrôle AC 9030 et AC 9032
Commande d’un nombre d’axes quelconque
Pilotage d’un seul axe à la fois
2 modes de fonctionnement :
- ralliement sur consigne de position saisie au clavier
- vitesse constante modulée de 0 à 100% par un mini-joystick
Visualisation de la position de l’axe commandé sur afficheur LCD
Visualisation des butées électriques et des défauts de l’axe commandé sur afficheur LCD
The local control box AC 9012 allows controlling the axes from the positioner base via a RS232 serial link or a 866MHz radio link.
Connects on AC 9030 and AC 9032 control units
Axes control whatever the number
Control of one axis only at a time
2 operating modes :
- homing to keyboarded position order
- constant velocity modulated from 0 to 100% with a mini joystick
Controlled axis position display on LCD display unit
Electrical limit switches and defaults of the controlled axis displayed on LCD display
CARACTÉRISTIQUES |  | CHARACTERISTICS | 
Hauteur | 220 mm | Height | 220 mm
Largeur | 116 mm | Width | 116 mm
Epaisseur | 85 mm | Thickness | 85 mm
Poids | 400 gr | Weight | 400 gr
Etanchéité | IP 65 | Tightness | IP 65
Gamme de température | 0 à +40 °C | Temperature range | 0 to +40 °C
Interface électrique | RS232 / radio | Electrical interface | RS232 / radio
Selon le contexte d’utilisation |  | Depending on operational environment | 
Alimentation électrique | 12V | Electrical power supply | 12V
Via le câble de liaison |  | Via the cable link | 

## Slide 35: XV Configuration d'une commande multiaxes Multiaxis control unit configuration
UNITE DE CONTROLE INTEGREE AC 9032
- Intègre les fonctions "commande" et "puissance" pour 1 ou 2 axes de puissance moteur inférieure à 700 W
- Dans la version 2 axes, les 2 axes peuvent évoluer simultanément
- Les interfaces pour recopie disponibles sont de type
codeur optique absolu | code CA
modularité 2 | 
codeur optique incrémental | code CI
modularité 2 | 
synchro Selsyn | code S
modularité 1 | 
resolver | code R
modularité 2 | 
- Code Produit
AC 9032 – n – xCA – xCI – xS – xR
Où :
n = nombre d'axes (1 ou 2)
xCA : x = nombre de codeurs absolus (1-2)
xCI : x = nombre de codeurs incrémentaux (1-2) xS : x = nombre de synchros selsyn (1-2)
xR : x = nombre de résolveurs (1-2)
Nota : l'unité AC 9032 peut recevoir plus de recopies de position que le nombre d'axes géré
Exemple :
- un axe seul équipé de Synchros Selsyn :
AC 9032-1-1S
- deux axes équipés de codeurs absolus :
AC 9032-2-2CA
- deux axes équipés à la fois de codeurs absolus et de synchros :
AC 9032-2-2CA-2S
AC 9032 BUILT-IN CONTROL UNIT
- Integrates the "command" and "power" functions for 1 or 2 axes for a motor power less than 700 W
- In the 2-axis version, both axes can move simultaneously
- The available interfaces for recopy are :
absolute optical encoder | code CA
modularity 2 | 
incremental optical encoder | code CI
modularity 2 | 
synchro Selsyn | code S
modularity 1 | 
resolver | code R
modularity 2 | 
- Product code
AC 9032 – n – xCA – xCI – xS – xR
Where :
n = number of axes (1 or 2)
xCA : x = number of absolute encoders (1-2) xCI : x = number of incremental encoders (1-2) xS : x = number of synchros selsyn (1-2)
xR : x = number of resolvers (1-2)
Note : the AC 9032 unit can receive more position recopies than the number of managed axes
Example :
- only one axis fitted with Synchros Selsyn :
AC 9032-1-1S
- two axes fitted with absolute encoders :
AC 9032-2-2CA
- two axes fitted both with absolute encoders and synchros :
AC 9032-2-2CA-2S

## Slide 36: Configuration d'une commande multiaxes Multiaxis control unit configuration
codeur optique absolu | code CA
modularité 4 | 
codeur optique incrémental | code CI
modularité 4 | 
synchro Selsyn | code S
modularité 1 | 
resolver | code R
modularité 2 | 
- Code Produit
AC 9032 – n – xCA – xCI – xS – xR
Où :
n = nombre d'axes (4, 8 ou 12)
xCA : x = nombre de codeurs absolus (4-8-12)
xCI : x = nombre de codeurs incrémentaux (4-8-12) xS : x = nombre de synchros selsyn (1-2.....12)
xR : x = nombre de résolveurs (2-4....12)
Nota : l'unité AC 9030 peut recevoir plus de recopies de position que le nombre d'axes géré
Exemple :
- quatre axes équipés de codeurs absolus :
AC 9030-4-4CA
- quatre axes équipés de trois synchros selsyn et deux codeurs absolus (un axe est équipé d'une double recopie) :
AC 9030-4-4CA-3S
- huit axes équipés de six codeurs absolus et deux codeurs incrémentaux :
AC 9030-8-8CA-4CI
UNITE DE CONTROLE AC 9030 • AC 9030 CONTROL UNIT
Intègre la fonction "commande" pour 4, 8 ou 12 axes - Integrate the "command" function for 4, 8 or 12 axes
Les interfaces pour recopie disponibles sont de type The available interfaces for recopy are :
absolute optical encoder. | code CA
modularity 4 | 
incremental optical encoder | code CI
modularity 4 | 
synchro Selsyn | code S
modularity 1 | 
resolver | code R
modularity 2 | 
- Product code
AC 9030 – n – xCA – xCI – xS – xR
Where :
n = Number of axes (4, 8 or 12)
xCA : x = number of absolute encoders (4-8-12) xCI : x = number of incremental encoders (4-8-12) xS : x = number of synchros selsyn (1-2.....12)
xR : x = number of resolvers (2-4....12)
Note : the AC 9030 unit can receive more position recopies than the number of managed axes
Example :
- four axes fitted with absolute encoders :
AC 9030-4-4CA
- four axes fitted with three synchros and two absolute encoders (one axis is fitted with a double recopy) :
AC 9030-4-4CA-3S
- eight axes fitted with six absolute encoders and two incremental encoders :
AC 9030-8-8CA-4CI

## Slide 37: Configuration d'une commande multiaxes Multiaxis control unit configuration
UNITE DE PUISSANCE AC 9031
  Intègre la fonction "puissance" pour 4, 8 ou 12 axes
  La puissance disponible pour piloter un moteur peut être : 1, 2 ou 4 kW
  En version de base, un seul moteur est piloté à la fois
  En option, un deuxième amplificateur est intégré permettant le pilotage de deux moteurs simultanément
- Code Produit
AC 9031 - n - xx – (yy) Où :
n = nombre d'axes (4, 8, 12)
xx = puissance du premier amplificateur (1, 2, 4)
yy = puissance du second amplificateur (1, 2, 4)
Exemple :
quatre axes équipés de moteur 750 W :
AC 9031-4-1
huit axes équipés de moteurs de 2 kw et de 1 kw avec option pour deux axes simultanés :
AC 9031-8-2-1
AC 9031 POWER UNIT
Integrate the "power" function for 4, 8 or 12 axes
The available power to drive a motor can be: 1, 2 or 4 kw
In the basic model, only one motor is driven at the same time
As an option, a second amplifier is integrated allowing driving two motors simultaneously
- Product code
AC 9031 - n - xx – (yy) Where :
n = number of axes (4, 8, 12)
xx = first amplifier power (1, 2, 4)
yy = second amplifier power (1, 2, 4)
Example :
four axes fitted with 750 W motor :
AC 9031-4-1
eight axes fitted with 2 kw and 1 kw motors and option for 2 simultaneous axes :
AC 031-8-2-1

## Slide 38: Configuration d'une commande multiaxes Multiaxis control unit configuration
UNITES D'AFFICHAGE AC 9010
  Existent en version à 2, 3 ou 4 afficheurs
  Peuvent être chaînées pour afficher un nombre d'axes quelconque
- Code Produit
AC 9010-n
Où : n =2, 3 ou 4
AC 9010 DISPLAY UNITS
Exist in models with 2, 3 or 4 display units
Can be linked to display any number of axes
- Product code
AC 9010 - n
Where : n =2, 3 ou 4

## Slide 39: XVI Maintenance – expertise – contrôle Maintenance – expertise – control
The companies fitted with specific positioning equipment such as positioners, turrets, earth stations, antenna diagram, radar cross section (RCS) or specimen qualification measurement bases have important needs in the following fields:
Quality : control and plotting of the equipment accuracies
Safety : reliability when use
Availability : keep the equipment in good operating conditions
Savings : avoid the expansive immobilization and extend the equipment life
Standard specifications :equipment must be compliant to the standard specifications
Productivity : improve the performances of the implemented systems
We are your partner to put at your service our knowledge, abilities and experience, in order to give you the necessary technical assistance to reach these objectives.
Actually, ACC INGENIERIE & MAINTENANCE has
a great reputation on the Retrofitting and Modernization market of technical equipment and industrial systems.
As we design and manufacture equipment and systems dedicated to positioning, we keep on intervening in many countries in the maintenance, expertise and control fields on our own equipment but also on equipment from various origins.
In relation with your needs, our approach consists in proposing a contract granting a result obligation on the matter.
Les entreprises, dotées de matériels spécifiques de positionnement, tels positionneurs, tourelles, stations, bases de mesures de diagrammes d’antennes, de surfaces équivalentes radar (SER) ou de qualification de spécimens, ont des besoins importants en matière de :
Qualité : contrôle et relevé des précisions des matériels
Sûreté : fiabiliser l’utilisation
Disponibilité : maintenir le matériel en conditions opérationnelles
Economie : éviter des immobilisations coûteuses et prolonger la vie des équipements
Norme : conformité du matériel exploité
Productivité : améliorer les performances des systèmes mis en œuvre
Nous sommes votre partenaire pour mettre à votre service notre connaissance, notre compétence et notre expérience, afin de vous apporter l’assistance technique spécifique nécessaire pour atteindre ces objectifs.
En effet, ACC INGENIERIE & MAINTENANCE a
une grande renommée sur le marché de la Rénovation et de la Modernisation d’équipements techniques et de systèmes industriels.
De par notre métier de Concepteur et Constructeur de matériels et systèmes dédiés au positionnement, nous intervenons continuellement dans de nombreux pays dans le domaine de la maintenance, de l’expertise et du contrôle aussi bien sur nos propres matériels que sur des matériels d’origines diverses.
Notre démarche consiste, en relation à vos besoins, à vous proposer un contrat vous assurant une obligation de résultats en la matière

## Slide 40: Maintenance – expertise – contrôle Maintenance – expertise – control
1 - EXPERTISE DU MATERIEL
Etablissement d’un rapport qui met en évidence et évalue : le niveau de vétusté, l’état et l’obsolescence éventuelle des composants mécaniques, électromécaniques, électroniques, les défaillances potentielles du réseau de câblage/connexions et commandes d’axes, les non conformités techniques et de sécurité, etc...
Proposition d’évolutions qu’il serait souhaitable de programmer pour atteindre vos objectifs d’exploitation
Il est important de signaler que notre unité de contrôle multiaxes AC 9030, de par sa grande modularité, permet de s’adapter à tous les positionneurs. Elle décharge le logiciel de mesures des tâches de gestion des mouvements et de synchronisation des acquisitions.
Associée à un logiciel de mesures adéquat, elle apporte une forte amélioration de la productivité de la base.
De plus, la mise en place de tables de correction dans l'unité de contrôle permet de répondre aux critères qualité par compensation logicielle de certains défauts mesurés.
2 - MAINTENANCE
Maintenance prédictive :
- par intervention convenue sur la base des données de l’expertise réalisée avec la mise à niveau de la documentation technique, pour une bonne gestion de la configuration
1 - EQUIPMENT EXPERTISE
Establishing of a report that underlines and evaluates: the dilapidation, the state and the eventual obsolescence of the mechanical, electromechanical, electronic components, the potential failures of the cables/connections and axes control network, the technical and safety non compliances etc...
Evolution proposals that should be planned to reach your exploitation objectives
It is important to signal that our AC 9030 multiaxis control unit, because of its high modularity, allows its adaptation on all kinds of positioners. It relieves the software of the movement manage-ment and acquisition synchronization tasks.
Combined with an appropriate measurement soft- ware, it brings a high improvement of the basis productivity.
In addition, the installation of correction tables in the control unit allows answering to quality criteria by software compensation of some measured flaw.
2 - MAINTENANCE
Predictive maintenance :
- by intervention planned on the expertise data base done with the updating of the technical documentation, for a good management of the configuration

## Slide 41: Références References
FRANCE
AIA CUERS
AIRBUS
AMESYS BULL
ASTRIUM ST
COBHAM
DGA ESSAIS EN VOL
DGA MAITRISE DE L'INFORMATION
EADS
HGH
IN-SNEC
MBDA
NEXEYA SYSTEMS
NOVIMET
ONERA
ORANGE
RADIO FREQUENCY SYSTEMS
RUBISOFT
SAGEM
THALES AIR SYSTEMS
THALES COMMUNICATIONS & SECURITY
THALES SYSTEMES AEROPORTES
EXPORT
ELBIT (Israël)
ESA (Netherlands)
ISPAS (Norway)
MARCH MICROWAVE (Netherlands)
NSI (USA)
QUARTZTIME (China)
SCIENTIFIC DEVICES (Australia)
SELEX GALILEO (Italy)

## Slide 42: NOTES
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

## Slide 43
Version 4.0
01/2020
CEGELEC Défense ACCIS
2 2 R u e J u l e s V e r n e - 6 3 0 1 7 C L E R M O N T - F E R R A N D C E D E X 2 – F r a n c e
P h o n e : + 3 3 ( 0 ) 4 7 3 9 8 3 8 3 8 – E m a i l : service-commercial.accis@cegelec.com
W e b : w w w . cegelec-defense . c o m